Dana 13.februara 2019.godine u sklopu izrade master rada na master studijskom programu „Digitalni Sistemi Emitovanja i Komunikacije“ Tehničkog Fakulteta Univerziteta Singidum, student Miloš Krstić boravio je u preduzeću “IRITEL” d.o.o Beograd, Batajnički drum br.23.

Polazeći od teme master rada “Savremene tehonologije u optičkim transportnim mrežama” u saradnji sa inženjerima ove kompanije izvršena su praktična merenja parametara na modelu optičke trase, specijalno postavljenoj u IRITELU za ovu priliku. Korišćeni su najnoviji uređaji ovog proizvođača - OTP10G koji su bazirani na OTN/DWDM tehnologiji.  Merenja su imala za cilj da se praktično pokaže uticaj najbitnijih faktora koji se javljaju pri propagaciji svetlonog signala kroz optičko vlakno, a koje treba uzeti u obzir pri realizaciji optičkih mreža.

Nakon povezivanja modela optičke trase, koja je bila dužine 260 km ( tri optičke deonice od po 60, 100 i 100 km)  na dva uređaja OTP-10G, vršena su merenja pomoću ugrađenog softvera za nadzor i upravljanjem ovih uređaja “SUNCE+” i merenja vrednosti bitnih paramatara na kontrolnim tačkama ove optičke trase pomoću mernog istrumenta “EXFO FTB-500”. Izvršena su sledeća merenja:

- Merenje optičke snage (optički budžet snage) na svim deonicama trase, kao i odnosa signal/šum (OSNR), kao dva bitna parametra u funkcionisanju optičke deonice

- Merenje greške BER pri prenosu STM i Eth  signala bitskih protoka: 622 Mbit/s (STM-4), 2,5 Gbit/s (STM-16), 1 Gbit/s (FE) i 10 Gbit/S (GE). Najpre su vršena merenja BER-a, bez uključenog mehanizma na ispravljanje grešaka – FEC, a zatim sa uključenim FEC-om. Rezultaiti BER-a sa primenom FEC mehanizma bili su mnogo bolji negu u prvom slučaju.

3.  Uticaj hromatske disperzije kao parametra koji bitno utiče na dužinu optičkog linka pri bitskim brzinama većim od 1Gbit/s

4.	Merenje vrednosti izlanog “jittera” pri prenosu SDH i Eth signala preko OTN mreže.

Slike sa merenja:

Praktično povezan model optičke trase sa uređajima OTP10G 	          Kutije sa optičkim kablovima

ukupne dužine 260 km

Merni instrument FTP500	Merenje vrednosti parametara na OTP10G sa ugrađenom softveru SUNCE+

Merenje vrednosti BER-a kod FE signala

bez FEC-a	Merenje vrednosti BER-a kod FE signala sa FEC-om

Merenja su realizovana u saradnji i dogovoru sa g.Predragom Mičićem, rukovodiocem Sektora optičkih prenosnih sistema u IRITELU i  g. Vladom Kostićem iz tog sektora.

Iz mog ugla praktična merenja su potvrdila teoretske osnove date u mom radu i pokazala sve prednosti upotrebe OTN tehnologije u odnosu na SDH tehnologiju u optičkim transportnim mrežama.